K=3; G_1= {1} over {s+1}; G_2=4; H_1=1;H_2={ 1 }over{ s+3 };H_3={ 1 }over{ s+5 }

David Rogel Pernas-Andrea Reija Torrón

MEMORIA DE PRÁCTICAS: FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA

# Práctica 1. Función de transferencia, diagramas de bloques y modelado de sistemas

## Problema 1

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de dirección para un barco, donde Y(s) es el rumbo, R(s) es el rumbo deseado y A(s) es el ángulo del timón.

Obtener la función de transferencia reducida Y(s)/R(s) y simularla en SIMULINK.
Los valores aplicados son los siguientes:

Solución:
En el script boletin2_ejer1.m se generan las funciones de transferencia y luego mediante las funciones feedback y series se obtiene la función de transferencia reducida que se muestra en la siguiente figura:
En el archivo grafica_practica1_ejer1.slx de SIMULINK, usando los bloques Step, Sum, Transfer Fcn, Gain e Integrator se ha construido el diagrama de bloques del enunciado y junto a este se ha añadido la función de transferencia reducida. Mediante el bloque Scope se han comparado las dos salida y se puede ver que son iguales.

        Salida de las dos funciones.

## Problema 2

Para el sistema de la siguiente figura obtener la función de transferencia equivalente R(s)/C(s). Posteriormente simular en SIMULINK el sistema de bloques completo y el reducido y comprueba que su respuesta a un escalón unitario es la misma.
Los valores aplicados son los siguientes: G_1=2; G_2={1}over{s+1};G_3={1}over{s};H_1=H_2={1}over{2} .

Solución:
En el script boletin2_ejer2.m se generan las funciones de transferencia y se calcula la función reducida que se muestra en la siguiente figura:

En el archivo grafica2_practica_1_ejer2.slx de SIMULINK, se ha construido el diagrama del enunciado junto a la función de tranferencia reducida proporcionada por el script anterior y se han comparado las dos saidas en el Scope mostrando que son iguales.

Salida de las dos funciones
## Problema 3

Empleando los comendos series, parallel y feedback obtén la función de transferencia reducida Y(s)/R(s) del siguiente sistema:

Genera el mapa de polos y ceros con la función pzmap. Indica cual es el orden del sistema.
Solución:
En el script bol2_ejer3.m se calcula la siguiente función de transferencia reducida:

El sistema es de orden 10, que se corresponde con el orden de la ecuación característica (denominador).
Además, se obtiene el mapa de polos y ceros mostrado a continuación:

## Problema 4
Un sistema tiene como función de transferencia:

Representa gráficamente la respuesta del sistema a una entrada R(s) de tipo escalón unitario para los valores de z=3,6 y 12. Explica brevemente que efecto tiene la variación del parámetro z en la respuesta temporal del sistema.
Solución:
En el script bol2_ejer4.m se obtiene la siguiente gráfica. Para poder acceder a sus datos y representarlo se debe ejecutar primero Simulink (bol2_ejer4_grafica.slx).

El programa es más rápido y tiene más sobreenlongación a medida que la z decrece.
## Problema 5 ACABAR!!!
Dado el circuito RLC:
1. Modela el sistema y obtén la función de transferencia G(s) que relaciona la tensión de entrada V(s) con la corriente de malla I(s).
2. Evalúa el comportamiento del sistema mediante SIMULINK para una entrada de tipo escalón para valores de R=C=L=1.
3. Obtén el diagrama de bloques que permita visualizar las caídas de tensión en cada componente: VR, Vc y VL.
4. Modelar y estudiar la respuesta del sistema para estos casos particulares:
- Circuito R (sólo una resistencia).
- Circuito RL (resistencia y bobina).
- Circuito RC (resistencia y condensador).
Solución:

En el script bol2_ejer5.slx se obtiene el comportamiento del sistema para R=C=L=1 para la entrada escalón, que se muestra en las siguientes gŕaficas: (FALTA, NOTAS)

Para visualizar el diagrama de bloques de las caídas de tensión… (FALTA, NOTAS)

Por último, modelamos y estudiamos la respuesta para los casos particulares que se muestran a continuación:

Circuito R
Circuito RL
Circuito RC
## Problema 6

Para el siguiente sistema mecánico donde la entrada es f(t) y la salida es el desplazamiento de la masa y(t). Sea m = 10 Kg, K = 1 N/m y b = 0.5 Ns/m. Representa en SIMULING el comportamiento del sistema. ¿Cuál es el máximo valor del desplazamiento para una entrada escalón unitario? Varía los parámetros b y K e indica brevemente cómo afectan a a la respuesta del sistema.
Solución:
# Práctica 2. Sistemas de primer orden y de segundo orden.

## Problema 1

## Problema 2

…

# Práctica 3. Estabilidad y Lugar de las Raíces

## Problema 1

## Problema 2

…

# Práctica 4. Estabilidad en el dominio de la frecuencia

## Problema 1

## Problema 2

…